Техническое задание на выполнение работ

"Выполнение работ (оказание услуг) по зачистке локальных сооружений для очистки загрязнённых сточных вод (далее – ЛОС) с территории автозаправочных станций (АЗС) и нефтебаз ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»:

……….

Заказчик – ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" (Отдел ПБ, ОТ и Э).

Место нахождения – Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д.16.

Сроки выполнения работ: в течение 120 дней с момента подписания договора.

Распределение объектов – АЗС и нефтебазы территориальных подразделений ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт".

Предмет – зачистка локальных сооружений для очистки загрязнённых сточных вод и замена в них сорбирующего материала на производственных объектах ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт (за исключением промливневой канализации).

Обслуживание объектов Общества (АЗС и нефтебаз) – Исполнитель производит за свой риск с использованием собственных материалов работы по зачистке ЛОС и замене в них сорбирующего материала на объектах Общества (за исключением промливневой канализации).

Требование к качеству работ:

– проведение откачки жидкой фракции (нефтезагрязнённых сточных вод, механических примесей) из ЛОС и последующая её сдача за счёт Исполнителя в специализированные организации, имеющие соответствующую разрешительную документацию, установленную действующим федеральным и региональным законодательствами;

– проведение зачисток резервуаров-накопителей загрязнённых и очищенных стоков, фильтрующих сооружений и конструкций от нефтешлама с последующей его утилизацией (нефтешлама) в специализированных предприятиях, имеющих соответствующую разрешительную документацию, установленную действующим федеральным и региональным законодательством;

– замена на новый отработанного сорбирующего материала (угольный сорбент, керамзит, бусофитовое полотно и др. в зависимости от типа ЛОС) с последующей его утилизацией в специализированных предприятиях, имеющих соответствующую разрешительную документацию, установленную действующим федеральным и региональным законодательством;

– в качестве угольного сорбента Исполнитель применяет гранулят размером фракций не менее 1*1см, коэффициентом поглощения нефтепродуктов не менее 1:5, соответствующий ГОСТ 6217-74;

– вывоз отходов и стоков Исполнитель производит за свой счёт специализированным автотранспортом в течение двух дней с момента их образования;

– деятельность по вывозу и дальнейшему размещению (сбросу) отходов (стоков) Исполнитель осуществляет в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством на основании полученной разрешительной документации (лицензии, разрешения, допуски и др. на соответствующий вид деятельности);

– при оказании услуг по настоящему договору Исполнитель за свой счёт передаёт отходы и стоки, образуемые при обслуживании ЛОС, специализированным организациям, имеющим соответствующую разрешительную документацию, установленную действующим федеральным и региональным законодательством, с предоставлением подтверждающих документов (справки, акты выполненных работ, накладные и др.) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента передачи;

– после завершения обслуживания на каждом объекте и вывоза Исполнителем отходов и стоков составляется "Акт на выполненную зачистку и замену сорбирующего материала (сорбента) в локальных очистных сооружениях" в соответствии с прилагаемой к договору формой;

– финальная обработка секций (ёмкостей) ЛОС производится "под ветошь" до требуемой степени чистоты;

– сорбирующий материал (сорбент) укладывается в загрузочные кассеты/ёмкости ЛОС способом, исключающим свободное прохождение через них (кассеты/ёмкости) загрязнённых сточных вод без требуемой степени их очистки.

Соблюдение требований безопасности, охраны труда и окружающей среды:

– работы на объектах Заказчика Исполнитель проводит после оформленного в установленном порядке наряда-допуска;

– при выполнении работ должны применяться технически исправное оборудование и механизмы;

– персонал Исполнителя, проводящий работы по обслуживанию ЛОС, должен иметь соответствующее обучение, включая соответствующие обучения по охране труда и экологической безопасности;

– Исполнитель должен иметь лицензию по обращению с опасными отходами на соответствующий вид деятельности (сбор, транспортировка, обезвреживание, утилизация, размещение), либо иметь прямой договор с организацией, имеющей соответствующую лицензию на обращение с опасными отходами (сбор, транспортировка, утилизация, обезвреживание и т.д.);

– транспортные средства на объекты Заказчика должны подаваться после прохождения технического осмотра в установленных федеральным и региональным законодательством органах, имеющие соответствующие допуски;

Объем оказания услуг:

– обслуживание проводится на всех типах ЛОС Заказчика, указанных в договоре;

– обслуживание проводится по полному циклу от очистки/зачистки ЛОС до передачи отходов за счёт Исполнителя специализированным предприятиям;

– обслуживание ЛОС осуществляется исключительно силами и средствами Исполнителя;

Срок выполнения работ на объектах Заказчика – в течение 120 дней с момента подписания договора.

Стоимость оказываемых услуг приводится с учётом всех затрат, включая стоимость горюче-смазочных материалов, запасных частей и приобретение нового сорбирующего материала (угольный сорбент, керамзит, бусофитовое полотно и др., в зависимости от типа ЛОС).

Требования к претенденту:

– наличие исправной специальной техники и оборудования, необходимых для проведения работ (оказания услуг);

– наличие опытного и компетентного персонала, достаточного для надлежащего выполнения работ;

– претендент должен обеспечить знание и соблюдение своими представителями, осуществляющими работы на объектах ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" (в т.ч. субподрядными организациями) правил внутреннего распорядка на объектах Заказчика, требования законодательства в области охраны труда, промышленной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия человека и экологии, не создавать неудобств для обслуживания клиентов АЗС, руководствоваться принципами и требованиями "Политики Группы ЛУКОЙЛ в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в ХХI веке".

Обязательные требования к Исполнителю:

– Исполнитель должен иметь лицензию на соответствующий вид деятельности по обращению с опасными отходами (сбор, транспортировка, обезвреживание, утилизация, размещение) для следующих наименований: Шлам очистки ёмкостей  и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов (код ФККО 91120002393), Уголь активированный отработанный, загрязнённый нефтепродуктами - содержание нефтепродуктов менее 15% (код ФККО 44250402204), Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводнённый (код ФККО 72310101394), либо иметь прямой договор с организацией, имеющей соответствующую лицензию на обращение с опасными отходами (сбор, транспортировка, утилизация, обезвреживание и т.д.);

– претендент приступает к выполнению работ по договору с момента его подписания;

– посещение объектов Заказчика, на которых введён пропускной режим, осуществляется по предварительной заявке, с обязательным наличием паспорта у каждого сотрудника, внесённого в список при прибытии на объект;

– претендент должен выполнять работы механизированным способом специализированным автотранспортом, к выполнению работ ручным способом привлекается исключительно обученный и квалифицированный персонал;

– обеспечить наличие ответственного представителя для взаимодействия с Заказчиком с целью контроля выполнения работ на объекте;

– деятельность по обслуживанию ЛОС, вывозу и дальнейшему размещению отходов, стоков Исполнитель осуществляет в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством на основании полученной разрешительной документации (лицензии, разрешения, допуски и др. на соответствующий вид деятельности);

– вывоз отходов и стоков Исполнитель производит за свой счёт специализированным автотранспортом в течение двух дней с момента их образования;

– при оказании услуг по настоящему договору Исполнитель за свой счёт передаёт отходы и стоки, образуемые при обслуживании ЛОС, специализированным организациям, имеющим соответствующую разрешительную документацию, с предоставлением подтверждающих документов (справки, акты выполненных работ, накладные и др.) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента передачи;

– после завершения обслуживания на каждом объекте и вывоза Исполнителем отходов и стоков составляется "Акт на выполненную зачистку и замену сорбирующего материала (сорбента) в локальных очистных сооружениях" в соответствии с прилагаемой к договору формой;

– финальная обработка секций (ёмкостей) ЛОС производится "под ветошь" до требуемой степени чистоты;

– сорбирующий материал (сорбент) укладывается в загрузочные кассеты/ёмкости ЛОС способом, исключающим свободное прохождение через них (кассеты/ёмкости) загрязнённых сточных вод без требуемой степени их очистки.

Экономические требования к расчётам стоимости работ претендента:

– расчёты стоимости работ должны учитывать все затраты на проводимые работы, необходимые и достаточные для достижения результатов в соответствии с техническим заданием;

– необходимо представить расчёт стоимости работ в разбивке по регионам;